## Slide 1: Роботи на висоті Приклади управління підрядниками

## Slide 2: Кращий спосіб почати роботу – перестати говорити і почати роботи
Уолт Дісней
Ірина Петченко
Дипломований фахівець з досвідом роботи у сфері охорони праці понад 20 років
Спікер профільних міжнародних
конференцій
Член міжнародної організації VISION ZERO
Сертифікований спеціаліст
Європейського співтовариства з охорони праці (ESOSH)

## Slide 3: РОБОТИ НА ВИСОТІ

## Slide 4: «Найкращий спосіб почати робити – перестати говорити і почати робити».
Волт Дісней

## Slide 5: Основні причини падіння з висоти
Пошкоджене обладнання
Робота на висоті без відповідного спорядження
Використання обладнання, яке не відповідає техумовам
Недотримання правил та процедур
Неналежне навчання

## Slide 6: Робота на висоті
Роботи, що виконуються на висоті 1,3 м і більше від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу, у тому числі з робочих платформ підйомників і механізмів, а також на відстані менше 2 м від неогороджених перепадів на висоті 1,3 м і більше.
H ≥ 1,3 м
L ≤ 2 м

## Slide 7: Визначення небезпечних ситуацій на етапі проєктування
Нормативна база:
НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках»

## Slide 8
Ієрархія запобіжних заходів (заходів контролю)
РІВЕНЬ 1
РІВЕНЬ 2
РІВЕНЬ 3
РІВЕНЬ 4
РІВЕНЬ 5
РІВЕНЬ 6
РІВЕНЬ 7
РІВЕНЬ 8

## Slide 9
РІВЕНЬ 1
УНИКАТИ РОБОТИ НА ВИСОТІ
Перенесення роботи на рівень землі, використовуючи телескопічне обладнання.
Приклади: швабри, валики для фарбування; виконання укрупненого складання металоконструкцій максимально на рівні землі

## Slide 10
РІВЕНЬ 2
ЗАПОБІГАТИ ПАДІННЮ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ НАЯВНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ
Якщо неможливо уникнути роботи на висоті, використовуйте наявне робоче місце. Це має бути місце, де не потрібні додаткові засоби захисту та немає ризику падіння.
Приклад: балкон або парапет. Стаціонарні балюстради для роботи на даху. Віконні парапети разом з конструкцією

## Slide 11
РІВЕНЬ 3
ЗАПОБІГАТИ ПАДІННЮ ЗА ДОПОМОГОЮ КОЛЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ
Встановлення тимчасової огорожі, що є засобом запобігання падінню одночасно для всіх працівників, які перебувають у цій зоні. Це дає змогу зосередитися на роботі, а не на засобах захисту.
Приклад: інвентарна огорожа

## Slide 12
РІВЕНЬ 4
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Системи, що не дозволяють підійти на небезпечну відстань і запобігають можливому падінню.
Такі системи зазвичай складаються з точки кріплення та відрегульованого на відповідну довжину троса, який не дозволяє дістатися до небезпечної зони.
Приклад: анкерна точка, за яку кріпиться працівник

## Slide 13
РІВЕНЬ 5
МІНІМІЗУВАТИ НАСЛІДКИ В РАЗІ ПАДІННЯ З ВИСОТИ
На випадок, якщо не вдасться уникнути падіння, слід передбачити заходи для зменшення його наслідків.
Приклад: колективне спорядження, як-от мішки або сітки, розміщене під робочою зоною, зменшує відстань, з якої працівник може впасти

## Slide 14
РІВЕНЬ 6
МІНІМІЗУВАТИ НАСЛІДКИ В РАЗІ ПАДІННЯ З ВИСОТИ
На випадок, якщо не вдасться уникнути падіння, слід змен- шити його наслідки, вживши заходів для пом’якшення падіння.
Приклад: використання сітки

## Slide 15
РІВЕНЬ 7
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Якщо працівник падає, страхувальне обладнання зупиняє падіння до того, як він торкнеться поверхні. Так працює, зокрема, система захисту від падіння з амортизатором.
Приклад: лямкові пояси з амортизатором

## Slide 16
РІВЕНЬ 8
МІНІМІЗУВАТИ НАСЛІДКИ, ПРОВОДЯЧИ НАВЧАННЯ ТА ІНСТРУКТАЖІ
Кожен, хто працює на висоті, повинен мати достатню підготовку, належну кваліфікацію та пройти відповідні інструктажі, щоб виконувати завдання. Навчання має передбачати вивчення: безпечних методів роботи, правил використання обладнання, методів евакуації в разі падіння.
Приклади: тренінги, семінари, вебінари, інструктажі

## Slide 17: РІВЕНЬ 9
ПЛАН ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Наявність чіткого Плану дій у надзвичайних ситуаціях має велике значення в разі, якщо раптом щось піде не так. З Планом мають бути ознайомлені всі, хто залучений до виконання роботи.
Приклад: спеціальне обладнання, навчання з евакуації

## Slide 18
ВИБІР ЗАСОБІВ ДОСТУПУ НА ВИСОТУ ЗГІДНО З ІЄРАРХІЄЮ
Стаціонарні площадки
Інвентарні засоби підмощування (риштовання)
Переставні засоби підмощування
Драбина з платформою
Драбина

## Slide 19: НАЙКРАЩІ ПРАКТИКИ

## Slide 20: Робота з драбин та засобів підмощування

## Slide 21: Робота на даху

## Slide 22: Обслуговування обладнання

## Slide 23: Обслуговування обладнання

## Slide 24
24

## Slide 25: УПРАВЛІННЯ ПІДРЯДНИКАМИ
УПРАВЛІННЯ ПІДРЯДНИКАМИ

## Slide 26
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИНИКАЛИ У ВАС ПІД ЧАС ЗАЛУЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ?

## Slide 27: КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ЗАМОВНИКА та ПІДПРЯДНИКА
Замовник бажає:
підрядник бажає:
Якісно
Дешево
швидко
Без травм
Прості роботи з низькою собівартістю

## Slide 28: РІШЕННЯ:
Усвідомлювати наявність конфлікту

## Slide 29: РІШЕННЯ:
Залучати спеціалістів з безпеки праці до закупівлі

## Slide 30: РІШЕННЯ:
Уточнювати на етапі закупівель, яка сума закладена підрядником
на безпеку, та оцінювати адекватність

## Slide 31: РІШЕННЯ:
ПРАКТИКА:
Премія (бонус) за безпеку

## Slide 32
ТИП 4
ТИМЧАСОВІ РОБОТИ НЕПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
Менше ніж 14 днів
Немає робіт з переліку робіт підвищеної небезпеки
ТИП 3
ПОСТІЙНІ РОБОТИ НЕПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
Більше ніж 14 днів
Немає робіт з переліку робіт підвищеної небезпеки
ТИП 2
ТИМЧАСОВІ РОБОТИ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
Менше ніж 14 днів
З переліку робіт підвищеної небезпеки
ТИП 1
ПОСТІЙНІ РОБОТИ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
Більше ніж 14 днів поспіль
З переліку робіт підвищеної небезпеки
1
2
3
4
Високий ризик
Середній ризик
Низький ризик
Дуже високий ризик
ТИПИ ПІДРЯДНИХ РОБІТ

## Slide 33
Етап 1 Підготовка та укладення договору
Етап 2 Підготовка до виконання роботи
Етап 3 Виконання договору та контроль
Етап 4
Прийняття робіт
Етап 5 Завершення виконання договору та аналіз
Обсяг робіт
Визначення рівня потенційного ризику
Визначення спроможності підрядника щодо виконання робіт
Підготовка договору, включно з питаннями безпеки праці
Укладення договору
Перевірка та прийняття робіт
Отримання документації щодо виконаних робіт
Підтвердження відсутності нових джерел небезпеки
Оцінювання підрядника щодо безпеки праці
Зберігання або припинення статусу схваленого підрядника
Призначення відповідального за підрядну організацію
Призначення координатора
Попередня нарада для визначення вимог
Попередній контроль ризиків та підтвердження наявності відповідного обладнання та працівників
Управління підрядними роботами
Наради
Інструктажі, навчання
Аналіз завдань
Моніторинг та перевірки
Аудит
Затвердження відповідних заходів щодо безпечного виконання робіт
УПРАВЛІННЯ ПІДРЯДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Попередній добір.
Схвалений підрядник
Навчання і комунікація
Аудит та вдосконалення

## Slide 34: Критерії вибору підрядників:
Документальне підтвердження політики підрядника у сфері охорони праці
Проведення підрядником оцінювання ризиків
Кваліфікація працівників та записи про проходження навчання персоналу
Рекомендації колишніх або нинішніх клієнтів
Інформація про нещасні випадки за визначений період
Докази наявності відповідних ресурсів і дотримання їх відповідності вимогам безпеки, а саме: записи про технічне обслуговування та випробування обладнання (інструментів, пристроїв)
Наявність відповідних документів з охорони праці
Інше

## Slide 35: Обов’язки замовника, керівника:
Призначає координатора з охорони праці
Забезпечує складання плану з охорони праці
Організовує виконання плану підрядниками
Співпрацює з координаторами з охорони праці та враховує їхні зауваження
Організовує загальні заходи з охорони праці
Нормативна база:
НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках»

## Slide 36: До початку виконання робіт на висоті координатор оцінює виконання плану з охорони праці:
Проведено оцінювання ризиків
Застосовано ієрархію зниження ризиків
Вибрано обладнання для доступу на висоту згідно з ієрархією
Проведено технічне обслуговування та огляд обладнання
Застосовується дозвільна система, система нарядів-допусків
Працівники навчені та досвідчені
Визначено точки кріплення
Процедури запобігання падінню та зупинення падіння є зрозумілими виконавцям
Висоту падіння розраховано
Застосовуються засоби захисту
Розроблено план рятування в разі «зависання»
План дій у разі падіння
Нормативна база:
НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках»

## Slide 37: Перевірка. Аудит
Для замовника (керівника робіт) це можливість:
Продемонструвати особисту участь та зацікавленість
Мати особистий контакт з підрядником
Безпосередньо визначати вимоги

## Slide 38: Приймання робіт та оцінювання підрядника
За кожним договором проводиться оцінювання безпеки виконання робіт
Оцінювання проводять координатор та відділ охорони праці
За результатами оцінювання у базі схвалених підрядників оновлюється рейтинг підрядника

## Slide 39: ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Сфотографуйте (або накресліть схематично) роботу на висоті, яку виконує ваше підприємство або ваш підрядник
2. Опишіть можливі запобіжні заходи відповідно до розглянутої ієрархії
3. Опишіть поетапно процес управління підрядними організаціями для вашого підприємства
Виконані домашні завдання надсилайте на адресу ohswebinarsua@gmail.com

## Slide 40: QR-код на тестування за темою вебінару

## Slide 41: Дякую за увагу!
Петченко Ірина
41