## Slide 1: Покращення безпеки та здоров’я на роботі (БЗР) на малих і середніх підприємствах (МСП) частина 2

## Slide 2: Програма навчання
Безпека та здоров’я на роботі – день 2

## Slide 3: День 2. Програма тренінгу за навчальним модулем
Час | Тема | Участь у заходах
08:30–08:40 | Огляд підсумків дня 1 і вступ до дня 2 | Презентація Тренер і учасники
08:40–10:00 | Заняття 4: Ієрархія заходів із контролю | Презентація Тренер
10:00–10:30 | Перерва на чай/каву | 
10:30–11:00 | Вправа «Готовий одяг» | Усі – загальне обговорення
11:00–12:30 | Заняття 5: Оцінювання професійних ризиків (продовження) Вправа «Небезпека-3». Пропонування заходів із контролю | Презентація та вправа
12:30–13:30 | Обід | 
13:30–14:30 | Заняття 6: Системи управління БЗР | Тренер і учасники
14:30–15:00 | Перерва на чай/каву | 
15:00–16:00 | Заняття 7: Ужиття заходів Вправа щодо заходів | Презентація – тренер Презентація – тренер
16:00–16:30 | Оцінювання тренінгу та пропозиції | Усі

## Slide 4: День 2
    Огляд підсумків першого дня
    Крок 3.B: які ще дії (запобіжні заходи) необхідні для зменшення професійного ризику?
    Прийняття рішення щодо того, що нам потрібно знати про заповнення карти професійних ризиків та ієрархію запобіжних заходів
Notes: Note for Trainer
Ask participants about hazard and risk
5 Steps of risk assessment: Identify hazard, Identify who might be harmed and how and current level of risk
Today we move on from Step 3a to 3b What further action is required to reduce risk?

## Slide 5: Заняття 4
Карта для оцінювання професійних ризиків
Ієрархія запобіжних заходів
Соціальна справедливість, гідна праця

## Slide 6: Цілі заняття 4 та очікуваний результат
Після цього заняття ви:
  Навчитеся заповнювати карту для оцінювання професійних ризиків
  Розумітимете запобіжні заходи для професійних ризиків і знатимете, як вибирати та застосовувати їх згідно з ієрархією запобіжних заходів
  Зможете визначити запобіжні заходи для зменшення професійного ризику до прийнятного рівня й ухвалювати рішення щодо цих заходів
Соціальна справедливість, гідна праця

## Slide 7
№ небезпеки | Опис небезпеки | Можливі наслідки | Оцінювання ризику Р=ІхН |  |  | Впровадження заходів |  |  | Оцінювання залишкового ризику Р=ІхН |  | 
 |  |  | Імовірність | Наслідки | Ризик | Превентивні заходи | Відповідальний | Термін | Імовірність | Наслідки | Ризик
Карта для оцінювання професійних ризиків (приклад)
1
2

## Slide 8
Завдання:
Заповнити першу частину карти
та проранжувати професійні ризики

## Slide 9
«Те, що означає найбільше, ніколи не повинно підпорядковуватися тому, що означає найменше»
Йоганн Вольфганг Ґете
НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ
НАЙМЕНШ ЕФЕКТИВНИЙ
УСУНЕННЯ
ЗАМІНА
ТЕХНІЧНІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
ЗІЗ
АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Фізично усунути небезпечний фактор
Замінити
небезпечний фактор
Ізолювати небезпечний фактор від людей
Замінити спосіб роботи
Захистити працівників за допомогою засобів індивідуального захисту
Ієрархія запобіжних заходів: спочатку – головне!
Notes: The reason for choosing risk control measures in the order shown by the Hierarchy of Controls is first to select collective risk controls as they protect the work area and the people working in it, before moving on to consider individual risk controls, which simply protect the individual who wears/uses them.
This principle of eliminating or substituting the hazard and, if these control measures are not applicable or sufficient, to prioritize protection of the workplace area, leaving individual protection as a last resource, is common to the various hierarchies of control measures used in practice. As we move progressively down towards the bottom of the control measures triangle, the effectiveness -and sustainability- of our control measures decreases: more participation, supervision, training and surveillance will be required.
Are participants familiar with these principles? Anybody who believes (erroneously) that workers need to rely on PPE for protecting themselves from workplace hazards?

## Slide 10
№ | Захід для зниження рівня ризиків | Мета заходу
1 | Усунення небезпеки | Усунення та зменшення ризику небезпек
2 | Заміщення джерела небезпеки на істотно менш небезпечне | 
3 | Технічні заходи (наприклад: ізолювання та огородження; інженерно-механічні заходи) | Обмежування можливості контакту – зменшення ризику небезпек
4 | Організаційний і адміністративний характер заходу (наприклад: процедури і правила; адекватний нагляд; навчання; інструктаж; попереджувальні знаки) | Зменшення ризику небезпек
5 | Забезпечення та використання засобів індивідуального захисту | 
Ієрархія запобіжних заходів для зниження рівня ризиків
Notes: The reason for choosing risk control measures in the order shown by the Hierarchy of Controls is first to select collective risk controls as they protect the work area and the people working in it, before moving on to consider individual risk controls, which simply protect the individual who wears/uses them.
This principle of eliminating or substituting the hazard and, if these control measures are not applicable or sufficient, to prioritize protection of the workplace area, leaving individual protection as a last resource, is common to the various hierarchies of control measures used in practice. As we move progressively down towards the bottom of the control measures triangle, the effectiveness -and sustainability- of our control measures decreases: more participation, supervision, training and surveillance will be required.
Are participants familiar with these principles? Anybody who believes (erroneously) that workers need to rely on PPE for protecting themselves from workplace hazards?

## Slide 11
  У всіх можливих випадках найкращим запобіжним заходом мінімізації професійного ризику є повне усунення небезпечного предмета, речовини або методу роботи
УСУНЕННЯ
ЗАМІНА
ТЕХНІЧНІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
ЗІЗ
АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Фізично усунути небезпечний фактор
Замінити
небезпечний фактор
Ізолювати небезпечний фактор від людей
Замінити спосіб роботи
Захистити працівників за допомогою засобів індивідуального захисту
НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ
НАЙМЕНШ ЕФЕКТИВНИЙ
Ієрархія запобіжних заходів
1. Усунення небезпечного та шкідливого професійного фактора
Notes: Remark that hazard elimination is the most effective, first-choice, risk control measure. Example: eliminate sandblasting in jeans embellishment (many companies are eliminating this hazardous procedure from their production cycles).
If farmers farm organically then pesticide use has been eliminated there is no hazard (pesticide) so there is no risk.
If eliminate the hazard there is no risk! The risk assessment may stop if this was the only hazard involved in the work activity, but this is often not the case the risk assessment process covers entire work activities.

## Slide 12
Усунути фактор висоти, якщо можливо працювати із землі/підлоги
(миття вікон)
ПРИКЛАД:
УСУНЕННЯ
Notes: Remark that hazard elimination is the most effective, first-choice, risk control measure. Example: eliminate sandblasting in jeans embellishment (many companies are eliminating this hazardous procedure from their production cycles).
If farmers farm organically then pesticide use has been eliminated there is no hazard (pesticide) so there is no risk.
If eliminate the hazard there is no risk! The risk assessment may stop if this was the only hazard involved in the work activity, but this is often not the case the risk assessment process covers entire work activities.

## Slide 13
Якщо повністю позбутися небезпечного та шкідливого професійного фактора неможливо, найефективніший варіант максимального зменшення професійного ризику – замінити небезпечну речовину, процес або метод роботи безпечнішою альтернативою
УСУНЕННЯ
ЗАМІНА
ТЕХНІЧНІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
ЗІЗ
АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Фізично усунути небезпечний фактор
Замінити
небезпечний фактор
Ізолювати небезпечний фактор від людей
Замінити спосіб роботи
Захистити працівників за допомогою засобів індивідуального захисту
НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ
НАЙМЕНШ ЕФЕКТИВНИЙ
Ієрархія запобіжних заходів
2. Заміна небезпечного фактора
Notes: Remark that hazard elimination is the most effective, first-choice, risk control measure. Example: eliminate sandblasting in jeans embellishment (many companies are eliminating this hazardous procedure from their production cycles).
If farmers farm organically then pesticide use has been eliminated there is no hazard (pesticide) so there is no risk.
If eliminate the hazard there is no risk! The risk assessment may stop if this was the only hazard involved in the work activity, but this is often not the case the risk assessment process covers entire work activities.

## Slide 14
ЗАМІНА
Використовувати інвентарні засоби підмощування для роботи на висоті
ПРИКЛАД:
Notes: Remark that hazard elimination is the most effective, first-choice, risk control measure. Example: eliminate sandblasting in jeans embellishment (many companies are eliminating this hazardous procedure from their production cycles).
If farmers farm organically then pesticide use has been eliminated there is no hazard (pesticide) so there is no risk.
If eliminate the hazard there is no risk! The risk assessment may stop if this was the only hazard involved in the work activity, but this is often not the case the risk assessment process covers entire work activities.

## Slide 15
Замініть шумну машину тихішою
Використовуйте синтетичні шліфувальні кола, а не кола з піщанику
Пестициди: розгляньте найменш токсичні
Будівельні матеріали: використовуйте замість азбесту неволокнисті альтернативи, що характеризуються низьким професійним ризиком
Використовуйте фарби, емалі та пігменти без вмісту свинцю
Використовуйте гранули, а не порошок, щоб зменшити професійний ризик вдихання
ПРИКЛАД:
НАЙМЕНШ НЕБЕЗПЕЧНЕ
НАЙНЕБЕЗПЕЧНІШЕ
Чушки
Гранули
Пластівці
Порошок
Дим
Зменшення розміру частинок
ЗАМІНА
Notes: Remark that hazard elimination is the most effective, first-choice, risk control measure. Example: eliminate sandblasting in jeans embellishment (many companies are eliminating this hazardous procedure from their production cycles).
If farmers farm organically then pesticide use has been eliminated there is no hazard (pesticide) so there is no risk.
If eliminate the hazard there is no risk! The risk assessment may stop if this was the only hazard involved in the work activity, but this is often not the case the risk assessment process covers entire work activities.

## Slide 16
  Якщо усунути або замінити небезпечні речовини практично неможливо, слід застосувати технічні заходи для попередження контакту з небезпечним фактором, повністю ізолювавши його, щоб працівник не потрапив під його дію
УСУНЕННЯ
ЗАМІНА
ТЕХНІЧНІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
ЗІЗ
АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Фізично усунути небезпечний фактор
Замінити
небезпечний фактор
Ізолювати небезпечний фактор від людей
Замінити спосіб роботи
Захистити працівників за допомогою засобів індивідуального захисту
НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ
НАЙМЕНШ ЕФЕКТИВНИЙ
Ієрархія запобіжних заходів
3. Технічні запобіжні заходи
Notes: Remark that hazard elimination is the most effective, first-choice, risk control measure. Example: eliminate sandblasting in jeans embellishment (many companies are eliminating this hazardous procedure from their production cycles).
If farmers farm organically then pesticide use has been eliminated there is no hazard (pesticide) so there is no risk.
If eliminate the hazard there is no risk! The risk assessment may stop if this was the only hazard involved in the work activity, but this is often not the case the risk assessment process covers entire work activities.

## Slide 17
ТЕХНІЧНІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Встановлення огородження
ПРИКЛАД:
Notes: Remark that hazard elimination is the most effective, first-choice, risk control measure. Example: eliminate sandblasting in jeans embellishment (many companies are eliminating this hazardous procedure from their production cycles).
If farmers farm organically then pesticide use has been eliminated there is no hazard (pesticide) so there is no risk.
If eliminate the hazard there is no risk! The risk assessment may stop if this was the only hazard involved in the work activity, but this is often not the case the risk assessment process covers entire work activities.

## Slide 18
ТЕХНІЧНІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Внесення змін у робочій зоні або у способи виконання робочого завдання чи процесу для зменшення професійного ризику
Внесення змін у робочій зоні або в технологічний процес
Notes: Remark that hazard elimination is the most effective, first-choice, risk control measure. Example: eliminate sandblasting in jeans embellishment (many companies are eliminating this hazardous procedure from their production cycles).
If farmers farm organically then pesticide use has been eliminated there is no hazard (pesticide) so there is no risk.
If eliminate the hazard there is no risk! The risk assessment may stop if this was the only hazard involved in the work activity, but this is often not the case the risk assessment process covers entire work activities.

## Slide 19
ТЕХНІЧНІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Зміна конструкції робочого місця для зменшення небезпечних ергономічних факторів
Зниження температури процесу для зменшення викиду пари
Автоматизація знижує ймовірність контакту
Приклади:
Notes: Remark that hazard elimination is the most effective, first-choice, risk control measure. Example: eliminate sandblasting in jeans embellishment (many companies are eliminating this hazardous procedure from their production cycles).
If farmers farm organically then pesticide use has been eliminated there is no hazard (pesticide) so there is no risk.
If eliminate the hazard there is no risk! The risk assessment may stop if this was the only hazard involved in the work activity, but this is often not the case the risk assessment process covers entire work activities.

## Slide 20
Утримання небезпечного фактора «всередині», а працівника – «ззовні» (або навпаки)
Типи технічних запобіжних заходів
Повне огородження рухомих частин машин
Повна герметизація токсичних рідин або газів
Запровадження рукавичних боксів для роботи з небезпечними мікроорганізмами, радіоізотопами або токсичними речовинами
Повна ізоляція процесів, що є джерелом шуму, високої температури чи тиску
Приклади:

## Slide 21
Відокремлення небезпечного фактора від працівників, ізоляція маршруту, яким небезпечний фактор рухається до шляху (шляхів) впливу
Типи технічних запобіжних заходів
Захисна огорожа машин із блокуванням, огорожа з підсвіткою, захисні килимки з датчиками тиску
Ізоляція процесу в зоні, віддаленій від працівників, крім робіт із технічного обслуговування
Використання глушників як шумопоглинальних панелей, екранів для зварювання (захист перехожих)
Приклади:

## Slide 22
Типи технічних запобіжних заходів
Освинцьовані двері для захисту від рентгенівських променів та/або теплозахисні екрани
Локальна витяжна вентиляція – витягування забруднювача із зони дихання працівників
Приклади:

## Slide 23: Відеофільм «Приклад огорожі машин та інших запобіжних засобів»
Notes: Watch the video by clicking on the «play» button under the video image box. Ask the participants whether all the machines at their enterprise have adequate guarding and stop mechanisms.

## Slide 24
Від невеликих димовловлювачів, що встановлюються на пістолетні паяльники, до пиловловлювальних ковпаків, витяжних шаф, рукавичних боксів, розпилювальних камер і великомасштабного промислового обладнання
Технічні запобіжні заходи
ізолювати небезпечний фактор або запобігати доступу до нього
надійно відводити його від працівника
утримувати контакт на рівні, нижчому за встановлену межу
Усі ці заходи мають відповідати однаковим гігієнічним вимогам:
Notes: Remark that these risk control measures are more easily introduced at the design stage of an enterprise, may be expensive, but should be regarded as an investment in OSH.
From the top, photos of: on-gun solder fume collector; water-wash spray paint booth; spray booth for large vehicles

## Slide 25: Технічні запобіжні заходи: місцева витяжна вентиляція та екрани для зварювання
Notes: Local Exhaust Ventilation (LEV) exhausts/removes air contaminants (e.g. metal fumes, gases and vapours) from the welder's breathing zone. If ventilation is not sufficient, the worker will have to wear a respirator. The red screens present are also engineering controls that reduce the risk of arc eye (damage caused when looking at the welding sparks) for others in the vicinity.

## Slide 26: Технічні запобіжні заходи: захисна огорожа машин
Небезпечні частини машин завжди повинні бути закриті або мати захисну огорожу для запобігання контакту з працівниками
Огорожа машин має бути міцною, нерухомою та не бути легкознімною
Notes: Emphasize danger points – when an operator is trying to do things too quickly or when he/she is tired. Safety procedures are there to protect them.
Some further basic rules:
Machinery should never be started unless all guards are securely in place and operating properly
No worker should remove, adjust or bypass any guard unless it is a normal part of a safe work procedure
Re clothing: Workers using machines should not wear loose clothing or jewellery or leave long hair loose. Such things can get past a guard and catch in moving parts

## Slide 27: Технічні запобіжні заходи: захисна огорожа машин
Працівники повинні мати підготовку з основ безпеки машин, зокрема з таких питань:
  як вимикати машини та блокувати їх, перш ніж знімати захисну огорожу
  як зупиняти машину в екстреній ситуації
  як і коли чистити машину
  безпечний одяг, що не обвисає
  Факт відсутності або дефекту захисної огорожі слід негайно довести до відома безпосереднього керівника!
Notes: Emphasize danger points – when an operator is trying to do things too quickly or when he/she is tired. Safety procedures are there to protect them.
Some further basic rules:
Machinery should never be started unless all guards are securely in place and operating properly
No worker should remove, adjust or bypass any guard unless it is a normal part of a safe work procedure
Re clothing: Workers using machines should not wear loose clothing or jewellery or leave long hair loose. Such things can get past a guard and catch in moving parts

## Slide 28
  Розроблення та запровадження безпечних методів і прийомів роботи для максимального зменшення контакту зі шкідливим та небезпечним фактором, а отже, зниження професійного ризику травмування чи ушкодження
УСУНЕННЯ
ЗАМІНА
ТЕХНІЧНІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
ЗІЗ
АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Фізично усунути небезпечний фактор
Замінити
небезпечний фактор
Ізолювати небезпечний фактор від людей
Замінити спосіб роботи
Захистити працівників за допомогою засобів індивідуального захисту
НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ
НАЙМЕНШ ЕФЕКТИВНИЙ
Ієрархія запобіжних заходів
4. Адміністративні запобіжні заходи
Notes: Remark that hazard elimination is the most effective, first-choice, risk control measure. Example: eliminate sandblasting in jeans embellishment (many companies are eliminating this hazardous procedure from their production cycles).
If farmers farm organically then pesticide use has been eliminated there is no hazard (pesticide) so there is no risk.
If eliminate the hazard there is no risk! The risk assessment may stop if this was the only hazard involved in the work activity, but this is often not the case the risk assessment process covers entire work activities.

## Slide 29
АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Освіта
Професійна підготовка
Навчання з питань БЗР
Приклади:
Notes: Developing and implementing standard operating procedures/safe work procedures (lockout/tagout, restricting access to dangerous areas, Permit to work - requiring prior approvals for dangerous operations, etc.).
Supervision of the use of all control measures

## Slide 30
АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Організація праці
Безпечні процедури виконання робіт
Нагляд
Господарське забезпечення
Практика й засоби особистої гігієни
Приклади:
Notes: Developing and implementing standard operating procedures/safe work procedures (lockout/tagout, restricting access to dangerous areas, Permit to work - requiring prior approvals for dangerous operations, etc.).
Supervision of the use of all control measures

## Slide 31
АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Забезпечення належного технічного обслуговування обладнання
Планове профілактичне технічне обслуговування
Аварійне технічне обслуговування
Приклади:
Notes: Developing and implementing standard operating procedures/safe work procedures (lockout/tagout, restricting access to dangerous areas, Permit to work - requiring prior approvals for dangerous operations, etc.).
Supervision of the use of all control measures

## Slide 32: Приклади адміністративних запобіжних заходів
подовження перерв для відпочинку
забезпечення наявності додаткових працівників-змінників
запровадження фізкультурних перерв із метою варіювання рухів тіла
ротація працівників на різних роботах
обмеження виконання небезпечних операцій шляхом належного планування робіт, зменшення впливу на працівників або запровадження інших правил
проведення ефективних програм навчання
Організація праці

## Slide 33
АУДИТ
Приклади адміністративних запобіжних заходів
Дотримання законодавства, письмове оформлення
Застосування відповідних запобіжних заходів щодо небезпечних факторів та професійних ризиків, виявлених у робочій зоні під час аудиту
Процедури виконання робіт
Notes: It is VERY IMPORTANT to have written safe work procedures especially for maintenance, testing and repair of plant and equipment, transfer of chemicals, operation of machinery, vehicles, work at height, etc.

## Slide 34
Приклади адміністративних запобіжних заходів
Пил і бруд на машинах можуть спричиняти аварії та несправності
Бруд і захаращення на підприємстві підвищують професійний ризик нещасних випадків, захворювань і пожеж
Господарське забезпечення
  Неналежне господарське забезпечення, неохайна робоча зона – ознака неефективного підприємства
Notes: It is VERY IMPORTANT to have written safe work procedures especially for maintenance, testing and repair of plant and equipment, transfer of chemicals, operation of machinery, vehicles, work at height, etc.

## Slide 35
Приклади адміністративних запобіжних заходів
Господарське забезпечення
  Упорядкована та охайна робоча зона – ознака ефективного підприємства
Notes: It is VERY IMPORTANT to have written safe work procedures especially for maintenance, testing and repair of plant and equipment, transfer of chemicals, operation of machinery, vehicles, work at height, etc.

## Slide 36
Приклади адміністративних запобіжних заходів
Умивальники
Роздягальні
Їдальні та зони відпочинку
Чиста питна вода
Туалети
Гігієна та добробут
Notes: It is VERY IMPORTANT to have written safe work procedures especially for maintenance, testing and repair of plant and equipment, transfer of chemicals, operation of machinery, vehicles, work at height, etc.

## Slide 37
Приклади адміністративних запобіжних заходів
Гігієна та добробут
Цілі:
  підтримувати здоров’я працівників і належні умови праці
  зменшувати втому, захворюваність і кількість нещасних випадків
  продемонструвати, що керівництво дбає про добробут працівників
  Залучення працівників до визначення пріоритетів і облаштування санітарно-побутових об’єктів, зокрема зон відпочинку та доступу до чистої питної води
Notes: It is VERY IMPORTANT to have written safe work procedures especially for maintenance, testing and repair of plant and equipment, transfer of chemicals, operation of machinery, vehicles, work at height, etc.

## Slide 38
Кожна особа, присутня на підприємстві, повинна додержуватися вказівок, що містяться на знаках безпеки!
Приклади адміністративних запобіжних заходів
Допомагають зменшувати професійні ризики
Вони мають відповідати національним нормативним актам, розміщуватися в помітних місцях і бути зрозумілими всім
Знаки безпеки
Notes: Employers must provide training to workers about safety signs present at the enterprise. Visitors need also to be instructed to follow safety signs

## Slide 39
Приклади адміністративних запобіжних заходів
Кожна особа, присутня на підприємстві, повинна додержуватися вказівок, що містяться на знаках безпеки!
Notes: Employers must provide training to workers about safety signs present at the enterprise. Visitors need also to be instructed to follow safety signs

## Slide 40
Приклади адміністративних запобіжних заходів
МОП виступає за освіту й навчання з БЗР, які є обов’язковими за національним законодавством багатьох країн
Роботодавці повинні надавати підтримку
Здійснюється на підприємстві, а також у школі
Підвищує рівень знань і навичок працівників
Зменшує кількість нещасних випадків і випадків погіршення здоров’я
Заохочує культуру профілактики та обізнаність у галузі БЗР
Освіта й навчання
Chart: 
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Кількість працюючих (млн.осіб)
Кількість працюючих (млн.осіб)
Кількість травмованих | 124971 | 111627 | 94224 | 80450 | 64775 | 54510 | 50872 | 43308 | 34288 | 30992 | 26168 | 24847 | 22691 | 20817 | 18992 | 18194 | 16211 | 12370 | 11698 | 10657 | 9816 | 8568 | 6318 | 4260 | 4428 | 4313 | 4126 | 3876 | 6121 | 0
Статистика Держпраці України
Notes: It is VERY IMPORTANT to have written safe work procedures especially for maintenance, testing and repair of plant and equipment, transfer of chemicals, operation of machinery, vehicles, work at height, etc.

## Slide 41
Кількість смертельно травмованих на виробництвах в Україні
Статистика Держпраці України
Chart: 
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Кількість працюючих (млн.осіб)
Кількість працюючих (млн.осіб)
Кількість травмованих
у т.ч. зі смертельним наслідком | 2619 | 2334 | 2279 | 2195 | 1900 | 1646 | 1551 | 1388 | 1325 | 1399 | 1285 | 1230 | 1164 | 1088 | 1077 | 1181 | 1013 | 675 | 644 | 685 | 623 | 538 | 548 | 375 | 400 | 366 | 409 | 422 | 653 | 386
Notes: It is VERY IMPORTANT to have written safe work procedures especially for maintenance, testing and repair of plant and equipment, transfer of chemicals, operation of machinery, vehicles, work at height, etc.

## Slide 42
Кількість осіб, які працюють, в Україні
Статистика Держпраці України
Chart: 
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Кількість працюючих (млн.осіб) | 20.5 | 19.9 | 19.2 | 17.9 | 17 | 19.1 | 18.4 | 18.4 | 18 | 18 | 18 | 16.2 | 17.7 | 16.8 | 16.1 | 16.8 | 15.9 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 11.7 | 11 | 13.6 | 10.5 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.2
Notes: It is VERY IMPORTANT to have written safe work procedures especially for maintenance, testing and repair of plant and equipment, transfer of chemicals, operation of machinery, vehicles, work at height, etc.

## Slide 43
  Захист органів і частин тіла працівника від небезпечних факторів. Важливий недолік ЗІЗ: носіння панцира (ЗІЗ) не зупинить крокодила (небезпечний фактор), який хоче на вас напасти, а лише зменшить тяжкість травми!
УСУНЕННЯ
ЗАМІНА
ТЕХНІЧНІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
ЗІЗ
АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Фізично усунути небезпечний фактор
Замінити
небезпечний фактор
Ізолювати небезпечний фактор від людей
Замінити спосіб роботи
Захистити працівників за допомогою засобів індивідуального захисту
НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ
НАЙМЕНШ ЕФЕКТИВНИЙ
Ієрархія запобіжних заходів
5. Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)
Notes: When none of the above approaches is feasible, or when the degree of safety achieved is considered inadequate PPE is used
It is very important to provide the “take-home message” that PPE should be considered as a last resource, as it is the least effective among all control measures

## Slide 44
Коли треба використовувати ЗІЗ?
за прийнятних рівнів безпеки
для зменшення професійних ризиків
як короткочасний захід до запровадження інших запобіжних заходів
під час технічного обслуговування, прибирання та ремонту, якщо інші запобіжні заходи неможливо здійснити або вони неефективні для зменшення професійних ризиків
у надзвичайних ситуаціях
ЗІЗ потрібно використовувати лише в таких випадках:
ЗІЗ мають бути персональними та ефективними
Notes: It is VERY IMPORTANT to have written safe work procedures especially for maintenance, testing and repair of plant and equipment, transfer of chemicals, operation of machinery, vehicles, work at height, etc.

## Slide 45
Засоби індивідуального захисту
захисне взуття, рукавиці, костюми, захисні окуляри, каски, ремені безпеки, респіратори, засоби індивідуального захисту слуху тощо
повинні добиратися індивідуально, а працівники мають проходити навчання з використання, зберігання та утримання ЗІЗ
ЗІЗ:
Notes: It is VERY IMPORTANT to have written safe work procedures especially for maintenance, testing and repair of plant and equipment, transfer of chemicals, operation of machinery, vehicles, work at height, etc.

## Slide 46
Засоби індивідуального захисту
як додатковий захист після вжиття заходів зі зменшення професійних ризиків
мають обов’язково використовуватися в деяких робочих середовищах (як-от лабораторії), причому постійно
у надзвичайних ситуаціях, наприклад у випадку пожежі
необхідно додержуватися правил і забезпечувати їхнє виконання
Використання:
Notes: It is VERY IMPORTANT to have written safe work procedures especially for maintenance, testing and repair of plant and equipment, transfer of chemicals, operation of machinery, vehicles, work at height, etc.

## Slide 47: Приклади ЗІЗ

## Slide 48: Які ЗІЗ є доцільнішими?
Які рукавиці можуть бути придатними для роботи з хімікатами?
Чому?
Notes: One of the gloves in the box on the right as the others are not waterproof! Left do look partially waterproof but have a cloth back and cuffs which would absorb chemicals and lead to ill health on the back of the hand and wrists. Central gloves provide protection for the hands from abrasive/sharp materials.

## Slide 49: Вправа з оцінювання професійних ризиків «Готовий одяг»
Оцініть професійні ризики щодо одного виду трудової діяльності: працівник використовує машину для розкрою тканин
Заповніть карту професійних ризиків

## Slide 50: Виявіть небезпечні фактори
  Подивіться відеоролик про роботу машини для розкрою тканин і визначте небезпечні фактори
Notes: Activate the video to show the working task, ensure volume is turned on to hear the noise. Do not advance to next slide until participants have identified the hazards present.

## Slide 51: Виявіть небезпечні фактори
Контакт із різальним полотном
Розлади опорно-рухового апарату
Шум
Електричний струм
…?
Notes: Stimulate participants to find out as many hazards as possible.

## Slide 52: Кому може бути завдано шкоди і як саме?

## Slide 53: Кому може бути завдано шкоди і як саме?
Контакт із різальним полотном
Оператор
Поріз руки (або передпліччя) різальним полотном
Проблеми зі спиною через робочу позу
Дія надмірного шуму, що спричиняє втрату слуху
Електричний удар через неналежну ізоляцію

## Slide 54: Визначте запроваджені запобіжні заходи
Що вже робиться?
Які запобіжні заходи запроваджені?

## Slide 55: З’ясуйте, чи потрібні додаткові запобіжні заходи
Чи наявний рівень професійного ризику є прийнятним?
Якщо ні, які ще запобіжні заходи треба запровадити?

## Slide 56: Визначте запроваджені запобіжні заходи та з’ясуйте, чи потрібні додаткові запобіжні заходи для зменшення професійного ризику
Що вже робиться: які запобіжні заходи запроваджені?
  Видно, що запобіжні заходи запроваджено – оператор використовує рукавички з металевої сітки. Чи є це достатнім?
  Які ще дії потрібні?
  Яким є поточний рівень професійного ризику?
  Що можна зробити для зменшення цього професійного ризику?
Notes: Even in inhospitable work environments like underground mines it is possible to organize rest areas (photo below/left) where workers can get relief from fatigue.

## Slide 57: Визначте запроваджені запобіжні заходи та з’ясуйте, чи потрібні додаткові запобіжні заходи для зменшення професійного ризику
Поріз руки об різальне полотно – імовірність є високою, наслідки (тяжкість) – дуже тяжкими
ЧЕРВОНА ЗОНА (ВИСОКИЙ професійний ризик)
Чи потрібні подальші дії для зменшення професійного ризику?
Якщо так, то які саме?
Оператор
Рівень залишкового професійного ризику допомагає визначити пріоритетні дії
Notes: Even in inhospitable work environments like underground mines it is possible to organize rest areas (photo below/left) where workers can get relief from fatigue.

## Slide 58: Визначте запроваджені запобіжні заходи та з’ясуйте, чи потрібні додаткові запобіжні заходи для зменшення професійного ризику
Забезпечити належне огородження машини
Провести повторне навчання оператора
Провести повторне навчання безпосереднього керівника
Збільшити частоту перевірок робочих місць
Чи всі оператори пройшли навчання?
Чи правильно оператори застосовують запобіжні заходи?
Чи використовуються ЗІЗ?
…?
Фото: pexels-tiger-lily
Notes: Even in inhospitable work environments like underground mines it is possible to organize rest areas (photo below/left) where workers can get relief from fatigue.

## Slide 59: Технічні запобіжні заходи: огородження
Notes: Note for trainers: There is an engineering control on this cutter the looped bar seen here should be lowered so that it is just above the material being cut when done so a bar (guard) appears in front of the cutting blade as seen here on this manual cutter.

## Slide 60: Заняття 5
оцінювання професійних ризиків: процес (продовження)
Соціальна справедливість, гідна праця

## Slide 61
Фото: pexels-ono-kosuki
Цілі заняття 5 та очікуваний результат
Після цього заняття ви:
  Поглибите свої знання про запобіжні заходи професійних ризиків
  Зможете запропонувати запобіжні заходи професійних ризиків, за допомогою яких можна було б зменшити професійні ризики, виявлені під час попередніх вправ
  Зрозумієте кроки 4 і 5 процесу оцінювання професійних ризиків
Соціальна справедливість, гідна праця

## Slide 62
Визначити запобіжні заходи професійних ризиків для безпеки та здоров’я й прийняти відповідне рішення щодо них
Крок 3.A: визначте, що ви вже робите в плані наявних запобіжних заходів професійних ризиків. Цього достатньо для зменшення професійного ризику до прийнятного рівня?
Крок 3.B: визначте, які ще запобіжні заходи професійних ризиків є необхідними для зменшення професійного ризику до прийнятного рівня
Крок 3 складається з двох частин:
Крок 3
Рішення щодо запобіжних і захисних заходів
Запобіжні плани та програми
Notes: Note to trainers: Participants have completed step 3A during exercise 3 (Slide 90)

## Slide 63: Шаблон для оцінювання професійних ризиків: крок 3
Крок 1 | Крок 2 | Крок 3 |  | Крок 4 |  | 
Які небезпечні фактори присутні? | Кому може бути завдано шкоди і як саме? | Що ви вже робите? | Які подальші дії потрібні? | Виконавець | Термін | Виконано
Контакт із деревним пилом | Усі працівники (35) наражаються на професійний ризик респіраторних захворювань, як-от астма, через вдихання деревного пилу. Оператори машин (15) піддаються підвищеному професійного ризику такого контакту. Контакт із пилом деревини твердих порід може викликати рак, особливо носової порожнини. | Пил регулярно відсмоктується. Забезпечено наявність належних умивальників і душових. Одноразові респіратори є в наявності й регулярно замінюються. | Оснастити кожну машину, що є джерелом пилу, пиловідсмоктувальним обладнанням (місцевою витяжною вентиляцією). Нагадати працівникам, що слід не витирати сухий деревний пил, а користуватися пилососом. Забезпечити належну підготовку операторів машин з експлуатації та базового технічного обслуговування пиловідсмоктувального обладнання. |  |  | 
Крок 5. Здійснити моніторинг і перегляд оцінювання професійних ризиків і за потреби оновити їх |  |  |  |  |  | 

## Slide 64: Вправа «Небезпека-3»
За результатами вправи «Небезпека-2» оберіть належні та практично здійсненні запобіжні заходи професійних ризиків з урахуванням ієрархії запобіжних заходів
Запропонуйте запобіжні заходи професійного ризику, визначеного шляхом оцінювання у вправі «Небезпека-2», з використанням ієрархії запобіжних заходів
Notes: F/N 5. The participants can use the Risk Assessment template in Annex IV to transcribe the results of their risk assessment.

## Slide 65: Зафіксуйте, хто відповідає за реалізацію запобіжних заходів і яких саме, а також терміни виконання
Коли прийнято рішення про запобіжні заходи професійних ризиків за кроком 3.В, вам потрібно вжити дій для реалізації цих заходів
На кроці 4 оцінювання професійних ризиків передбачає три окремі пункти:
  хто на підприємстві відповідатиме за виконання заходів?
  плановий термін виконання
  фактичний термін виконання запобіжних заходів професійних ризиків
Крок 4
Запровадження запобіжних і захисних заходів
Notes: Note to trainers:
Participants must realise that simply conducting the risk assessment is the start, it is vital that the risk control measures that have been identified as required are actually put in place.
It is important that someone is made responsible to ensure that this happens within a given timeline.

## Slide 66: Шаблон для оцінювання професійних ризиків: кроки 4 і 5
Крок 4: Хто виконавець? Який термін виконання?
Крок 5: Занотувати свої висновки, здійснити моніторинг і перегляд і за потреби оновити їх
Notes: F/N 5. The participants can use the Risk Assessment template in Annex IV to transcribe the results of their risk assessment.

## Slide 67: Шаблон для оцінювання професійних ризиків: кроки 4 і 5
Крок 1 | Крок 2 | Крок 3 |  | Крок 4 |  | 
Які небезпечні фактори присутні? | Кому може бути завдано шкоди і як саме? | Що ви вже робите? | Які подальші дії потрібні? | Виконавець | Термін | Виконано
Контакт із деревним пилом | Усі працівники (35) наражаються на професійний ризик респіраторних захворювань, як-от астма, через вдихання деревного пилу. Оператори машин (15) піддаються підвищеному професійного ризику такого контакту. Контакт із пилом деревини твердих порід може викликати рак, особливо носової порожнини. | Пил регулярно відсмоктується. Забезпечено наявність належних умивальників і душових. Одноразові респіратори є в наявності й регулярно замінюються. | Оснастити кожну машину, що є джерелом пилу, пиловідсмоктувальним обладнанням (місцевою витяжною вентиляцією). Нагадати працівникам, що слід не витирати сухий деревний пил, а користуватися пилососом. Забезпечити належну підготовку операторів машин з експлуатації та базового технічного обслуговування пиловідсмоктувального обладнання. | Директор Олена Петренко Інженер із БЗР Іван Седих Директор Олена Петренко | 20/11/2022 1/10/2022 (негайно) 31/12/2022 | 15/09/2022 01/10/2022 16/10/2022
Крок 5. Здійснити моніторинг і перегляд оцінювання професійних ризиків і за потреби оновити їх |  |  |  |  |  | 
Notes: Steps 4 and 5:
Emphasize regarding the timelines as to when controls must be put in place should depend on level of current risk. If current level of risk is high then the time line should be as short as possible. With regards to prioritization of tasks again high risk first but if easy to address medium or low risk to reduce risk lower then this can be done at the same time.
4. Record the findings and implement them. Identify persons responsible for completing actions: action by whom? when? Set a review date to ensure actions have been completed (mark them as Done) Develop an action plan and implement the controls chosen
5. Record your findings, monitor and review, and update your risk assessment: The risk assessment is not a one-time activity. It needs to be reviewed at least annually, or more frequently if needed. Whenever new equipment, substances and/or procedures are introduced, new hazards can arise. Therefore, it should be checked and, where necessary, amended.
There’s no specific template for Step 5, but having all five steps recorded in writing and updated proves commitment to improvement in OSH. It is important to check the effectiveness of the control measures, ensure they are maintained and the risk is reduced.

## Slide 68: Запам’ятайте:
    Працівників слід інформувати про зміни, які здійснюватимуться, а також належним чином залучати до їхнього розроблення та реалізації
    Може знадобитися додаткове навчання, особливо якщо запобіжні заходи професійних ризиків передбачають зміну методів і прийомів роботи

## Slide 69: Інспектування робочих зон
Моніторинг стану БЗР – повсякденна справа КОЖНОГО
Крім того, у політиці підприємства з БЗР слід передбачити офіційну програму моніторингу, зокрема:
  оцінювання професійних ризиків
  аудит підприємства – огляд програмних документів, документообігу та процедур реалізації
  періодичне інспектування робочих місць і вибіркові перевірки (наприклад, членами СКБЗ)
  інспектування сторонніми відомствами на предмет дотримання законодавства, наприклад вимог пожежної безпеки
Notes: Remind that the enterprise OSH policy will be addressed in Session 7.
JHSC: Joint Health and Safety Committee

## Slide 70: Нагляд за станом здоров’я
Випереджальний підхід до зміцнення здоров’я працівників
  Включає медичні огляди та спеціальні дослідження/інструментальні обстеження
  Роботодавець має забезпечити отримання працівниками медичних послуг згідно з національним законодавством
Документація за результатами профоглядів/медичні дані
  Необхідно забезпечити конфіденційність, надійність зберігання даних, інформування працівників, їхній доступ до власної документації й недопущення дискримінації. Медична документація є цінною для досліджень, обстежень і профілактики
Notes: Remark that Health Surveillance, including Medical Surveillance is not so much a control measure rather a way to verify that current control measures are functioning correctly, when workers undergo health surveillance and the results show their health not to be deteriorating then employers know risk control measures are effective.
Occupational Health physicians, nurses and any other trained workplace health personnel should work proactively to promote workers’ health, not just to detect and/or treat occupational injuries or diseases.

## Slide 71: Що тут можна було б покращити?
Notes: Note for the trainers (if time permits) the next 3 slides can be used to emphasize the risk assessment process and hierarchy of controls through discussing these slides. Participants may not understand all the risks presented in this image and thus it may take 15 min to present this so be aware and ensure sufficient time available. Alternatively could be returned to at end.
Describe fictional activity as detailed below and ask participants to conduct risk ass, can be done in a plenary format. Conducting Risk ass steps 1-3.
This photo shows an operator using a drill press for asbestos-based components as part of an assembly line process. The product will be incorporated into a high voltage, high temperature product used by a national electric company. Due to the toxic nature of the manufacturing process, the operator is wearing a mask. Is that mask adequate to prevent asbestos fibres from being breathed-in? NO, the mask seems to be home made fabric mask and will provide no/limited protection against tiny asbestos fibres that can be released by drilling. Also we can see other workers with scarfs and no mask as all.
This drill is normally a bench mounted drill and bolted to a bench to ensure it is stable. The worker is also wearing gloves and gloves should not be worn when operating drilling equipment as they can be caught in the drill and workers hands rotated and bones get broken.
There are, though, a series of problems with this operation and workstation setup: more than just an ergonomics problem:
He is wearing his own clothes so, presumably, exposing himself and his family to the asbestos powder when changing at home.
He is not wearing other personal protection equipment, such as a hat, which would stop asbestos powder settling in his hair. This powder could be transferred later, for example, when running his hand through his hair then rubbing his nose or mouth.
He has created his own rather unstable seat because the machine is at the wrong height for his seat.
He puts finished items in the tray on which he is resting his feet. Some pieces can be seen on the ground. The tray is not suitable to use for transporting to the next operation.
After identifying the faults above along with possible solutions, further points can be made. In particular, with regard to improving OSH, you should ask, ‘couldn’t we just use a different, safer material than asbestos to make this part?’ We should, as asbestos can cause cancer; it can also cause a severe lung disease called asbestosis. Asbestos use has been banned in many countries and safer alternative materials are used instead.

## Slide 72: Після: що ще можна було б покращити?
Notes: after identifying the faults above along with possible solutions, further points can be made. In particular, with regard to improving OSH, you should ask, ‘couldn’t we just use a different, safer material than asbestos to make this part?’ We should, as asbestos can cause cancer; it can also cause a severe lung disease called asbestosis. Asbestos use should be banned worldwide and safer alternative materials used instead.
The worker seems to be still wearing a similar mask so still not suitable. Also he might be wearing eye protection but a chuck and tool guard (next slide) is more effective and an engineering control rather than PPE. Agree use a different substance but if not possible then why do we not have engineering controls to collect the dust as source and protect all workers. Gloves still being worn – should not be happening.

## Slide 73: Після: що ще можна було б покращити?
Notes: Note engineering controls i.e. Perspex guard to cover rotating chuck and drill bit.

## Slide 74: Заняття 6
Системи управління БЗР
Соціальна справедливість, гідна праця

## Slide 75
Фото: ILO-mekelle-Ethiopia
Цілі заняття 6 та очікуваний результат
Після цього заняття ви:
  Знатимете, що СУБЗР – це гнучка система, яку можна пристосувати до потреб підприємства і яка зосереджена на небезпечних факторах і професійних ризиках, пов’язаних із його діяльністю
  Зможете пояснити, яким чином такий підхід забезпечує оцінювання всіх небезпечних факторів і професійних ризиків і як застосовуються ефективні запобіжні заходи і заходи контролю
  Зможете запропонувати інструменти заохочення участі працівників на рівні підприємства відповідно до місії і керівних документів МОП

## Slide 76
Система управління БЗР (СУБЗР)
«Система управління БЗР» – це сукупність взаємопов’язаних елементів із загальною метою

## Slide 77: Система управління БЗР (СУБЗР)
Логічний метод, що дає змогу прийняти рішення про те, що необхідно зробити і як це зробити; контролювати процес досягнення цілей БЗР; оцінювати здійснені кроки; виявляти напрями покращення
Зміст: політика, організація, планування та реалізація, оцінювання та дії з удосконалення
Дотримання нормативно-правових актів – обов’язок і роботодавців, і працівників
Необхідні рішуча прихильність і співробітництво всіх
Notes: Highlight that OSHMS should be adapted to the enterprise needs and to current national legislation. While the duty and responsibility related to OSH and legal compliance is placed on the employer, workers have to collaborate with him/her to reach the OSH goals established in the OSHMS.
Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems (ILO-OSH 2001)
https://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm

## Slide 78
Notes: Safety and health cannot be managed by ad hoc efforts
An OSH system provides an overall plan for handling all aspects of safety and health in cooperation with workers
Consulting on, creating, implementing and reviewing progress made under the OSH policy is a continual cyclical process
Note that, in reality, the order that things are done is often less clear. For example, Management and workers might consult in a routine way on OSH and this may lead management to produce a policy and system for OSH management, which leads to the creation of a JHSC and more formal consultation/cooperation on OSH practices and procedures. What matters is that consultation takes place and is built into the system

## Slide 79: Політика підприємства з БЗР
Установлюється роботодавцем на основі консультацій із представниками працівників
Описує запроваджену систему управління БЗР і включає детальний план обов’язків і заходів, які необхідно здійснити
Notes: Emphasize that OSH management implies an ongoing process – it is not something that is done in a day or a week.

## Slide 80: Політика підприємства з БЗР
Основні цілі:
  забезпечення безпеки та здоров’я всіх працівників
  дотримання всіх відповідних національних законів, міжнародних стандартів, колективних угод, кодексів поведінки тощо
  забезпечення участі підприємців у вирішенні питань БЗР шляхом залучення до планування, вжиття заходів, моніторингу й оцінювання ходу виконання
  безперервне покращення системи управління БЗР
Notes: Emphasize that OSH management implies an ongoing process – it is not something that is done in a day or a week.

## Slide 81: Політика з БЗР має відповідати законам і міжнародним стандартам
Кожна країна чи регіон має власні закони та механізми забезпечення їхнього додержання, які повинні відповідати міжнародним стандартам
МОП відповідає за розроблення міжнародних конвенцій і рекомендацій з питань праці
  Близько 70 конвенцій і рекомендацій стосуються питань безпеки та здоров’я на роботі
  Додаткові настанови надаються в кодексах практики та посібниках
Notes: NOTE TO TRAINER: PLEASE INSERT SOME RELEVANT NATIONAL STANDARDS HERE +REF TO INTERNATIONAL STANDARDS (SEE NOTES)
Refer to some of the Conventions below. Emphasize that they can be general or sector/issue specific:
Examples:
C155 Occupational Safety and Health Convention, 1981
R164 Occupational Safety and Health Recommendation, 1981
C187 Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006
R197 Promotional Framework for Occupational Safety and Health Recommendation, 2006
R172 Asbestos Recommendation, 1986
C136 Benzene Convention, 1971
C170 Chemicals Convention, 1990
R177 Chemicals Recommendation, 1990
C184 Safety and Health in Agriculture Convention, 2001
C167 Safety and Health in Construction Convention, 1988
C176 Safety and Health in Mines Convention, 1995
R183 Safety and Health in Mines Recommendation, 1995
C119 Guarding of Machinery Convention, 1963
C138 Minimum Age Convention, 1973
C10 Minimum Age (Agriculture) Convention, 1921
C7 Minimum Age (Sea) Convention, 1920
C90 Night Work of Young Persons (Industry) Convention (Revised), 1948
C79 Night Work of Young Persons (Non-Industrial Occupations) Convention, 1946
C182 Worst Forms of Child Labour Convention, 1999
C190 - Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190)

## Slide 82
Політика з БЗР
Має бути викладена простою та зрозумілою мовою
  Заява про принципи: що ви вважаєте за потрібне та плануєте робити щодо БЗР
  Організаційний розділ: хто і що робитиме, коли, як – і працівники, і керівники
  Розділ щодо механізмів роботи: як виконуватимуться конкретні функції чи дії, наприклад оцінювання професійних ризиків (використайте контрольні переліки) чи розслідування нещасних випадків

## Slide 83
Політика з БЗР
Розроблену політику слід:
  підписати, датувати й поширити на всій території підприємства
  заохочувати й детально пояснювати всім, зокрема новим працівникам
  регулярно переглядати, оцінювати й оновлювати

## Slide 84: Необхідні умови для реалізації політики з БЗР
Спільна відповідальність і прихильність керівництва та працівників
  У політиці слід визначити обов’язки та підзвітність
Належні ресурси та засоби, зокрема робочий час працівників і керівників
Навчання з БЗР, особливо членів СКБЗ
Система повідомлення про нещасні випадки/аварійні ситуації і документація щодо перевірок, нещасних випадків тощо
Сукупність погоджених стандартів безпеки
Notes: JHSC: Joint Health and Safety Committee

## Slide 85: Вам буде необхідно
Підтримувати контакт
Застосувати в політиці правила звітування, збирання даних про нещасні випадки й захворювання, екстрені процедури та запобіжні заходи
Провести початкове оцінювання професійних ризиків і використати його результати як орієнтир для вимірювання досягнення цілей
Установити пріоритети зменшення професійних ризиків і реалістичні терміни вжиття заходів
Провести інспектування робочих місць на наявність шкідливих і небезпечних виробничих факторів і здійснити нагляд за станом здоров’я
Кожний відповідає за щоденну реалізацію цієї політики
Notes: Conduct workplace inspection to verify risk control measures in use and are appropriate, health surveillance will assist in confirming this.

## Slide 86: Розкажіть усім про вашу політику з БЗР та пропагуйте стандарти БЗР
усім працівникам-учням
неоплачуваним стажерам
адміністрації
новим працівникам
безпосереднім керівникам
Може знадобитися переклад політики з БЗР для мігрантів або інших працівників

## Slide 87: Розкажіть усім про вашу політику з БЗР та пропагуйте стандарти БЗР
розмістити на дошках оголошень
роздати членам СКБЗ, відповідним стороннім органам і представницьким групам (профспілкам/об’єднанням працівників)
Пропагуйте необхідність додержання цієї політики за допомогою зустрічей, плакатів і листівок
Копії політики з БЗР:

## Slide 88
Пропагування політики з БЗР
Соціальна справедливість, гідна праця
Notes: OSH is a serious matter but promotion of OSH needs to be attractive and be interesting to the workforce. These are some examples of posters and a (fictional) newsletter.

## Slide 89: Участь працівників: комісія з безпеки та здоров’я (КБЗ)
Комісія з БЗР, що складається з рівної кількості представників працівників і керівництва
Працівники мають висунути своїх представників або призначити їх на добровільних засадах
Notes: Workers’ participation is a central element of the OSH management system at the workplace.

## Slide 90: Участь працівників: комісія з безпеки та здоров’я (КБЗ)
Консультації з питань політики, оцінювання професійних ризиків, пропонування рішень керівництву
Оперативний облік нещасних випадків і розслідування щодо тяжких травм, захворювань або смертельних випадків на роботі
Проведення регулярних засідань
Щорічне оцінювання політики з БЗР і стану її виконання
Головні завдання
Notes: Workers’ participation is a central element of the OSH management system at the workplace.

## Slide 91: Організація роботи з БЗР
Відповідальність за захист працівників та управління БЗР покладається на роботодавців
Вони мають забезпечити, щоб політика та процедури з БЗР були відомі всім і прийняті всіма
Notes: The ILO OSHMS (2001) defines a competent person as a person with suitable training, and sufficient knowledge, experience and skill, for the performance of the specific work.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_107727.pdf

## Slide 92: Організація роботи з БЗР
Компетентність і підготовка з БЗР: визначається роботодавцями, які забезпечують наявність у всіх відповідних осіб необхідної компетентності для виконання своїх обов’язків щодо БЗР
Notes: The ILO OSHMS (2001) defines a competent person as a person with suitable training, and sufficient knowledge, experience and skill, for the performance of the specific work.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_107727.pdf

## Slide 93: Організація роботи з БЗР
її слід створювати
вести
переглядати
оновлювати
за потреби – враховувати розмір і характер підприємства
доводити до відома всіх працівників, яких вона стосується
може охоплювати: політику з БЗР, обов’язки, оцінювання професійних ризиків, перевірку робочих зон, професійні травми та захворювання, законодавство з БЗР тощо
Документація:
Notes: The ILO OSHMS (2001) defines a competent person as a person with suitable training, and sufficient knowledge, experience and skill, for the performance of the specific work.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_107727.pdf

## Slide 94: Організація роботи з БЗР
слід забезпечити обмін інформацією, вирішення проблем і реагування на них, урахування пропозицій працівників
Комунікація:
Notes: The ILO OSHMS (2001) defines a competent person as a person with suitable training, and sufficient knowledge, experience and skill, for the performance of the specific work.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_107727.pdf

## Slide 95: Організація роботи з БЗР
Початковий огляд: аналіз СУБЗР і відповідних механізмів
Планування, розроблення та запровадження системи підтримує:
  відповідність національним законам і нормативним актам
  постійне підвищення результативності заходів із БЗР
Встановлення цілей із БЗР:
  Повинні бути узгоджені з національною нормативно-правовою базою та політикою з БЗР, засновані на початковому та подальших оглядах, бути вимірюваними, враховувати специфіку підприємства, бути зосередженими на безперервному покращенні БЗР працівників, бути реалістичними, документально зафіксованими та доведеними до відома всіх відповідних рівнів, періодично оцінюватися і в разі потреби оновлюватися
Notes: Initial Review: provides a baseline from which continual improvement of the system can be measured

## Slide 96: Планування та реалізація БЗР
Треба виявляти небезпечні фактори та професійні ризики для безпеки та здоров’я працівників і регулярно оцінювати професійні ризики. Слід упроваджувати запобіжні й захисні заходи відповідно до ієрархії запобіжних заходів. Процедури та заходи з попередження та контролю шкідливих та небезпечних професійних факторів повинні:
  адаптуватися до небезпечних факторів і професійних ризиків, з якими стикається підприємство
  регулярно аналізуватися й за необхідності коригуватися
  відповідати національним законам і нормативним актам та відображати належну практику
  ураховувати поточний стан знань, зокрема інформацію та звіти інспекцій праці, служб безпеки та здоров’я на роботі, а також за необхідності інших органів
Notes: Initial Review: provides a baseline from which continual improvement of the system can be measured

## Slide 97: Оцінювання вашої СУБЗР за допомогою показників стану виконання
Установіть показники від самого початку, щоб ви знали, чого ви повинні досягти. Застосовуйте як загальні показники, так і показники для конкретної проблеми. Показники мають бути:
конкретними
вимірюваними
досяжними
актуальними
своєчасними
Інформацію необхідно здобувати з матеріалів про результати інспектування безпеки, документації щодо нещасних випадків і професійних захворювань, звітів за результатами їхнього розслідування
Покращення слід вимірювати за допомогою візуального аналізу змін (наприклад, порівнюючи фотографії, зроблені до і після запровадження відповідних заходів) і показників стану виконання

## Slide 98: Аналіз прогресу в діяльності СУБЗР
Вам необхідно буде РОЗГЛЯНУТИ:
  плани, цілі, політику, процес і практику з БЗР; ТА
  облікову документацію, матеріали перевірок, дані про відсутність через хворобу, інші дані ТА
  що трапилося/не трапилося на місцях
Вам необхідно буде ОЦІНИТИ:
  наскільки ефективним є кожний елемент системи БЗР (і вся система в цілому); ТА
  чого досягнуто і чого можна було б досягти в майбутньому за умови впровадження змін
  чи враховано в політиці з БЗР ґендерні відмінності й чи заохочує вона охоплення всіх працівників
  Аудит: моніторинг процесу компетентною незалежною особою чи групою. Допомагає встановити, чи є СУБЗР достатньою та ефективною для БЗР працівників
«Лише якщо ви знаєте, чому ви потрапили в ціль, ви можете говорити, що навчилися стріляти з лука». Китайське прислів’я
Notes: The OSH policy has to reflect a gender-sensitive approach because of the different jobs women and men do and the different societal roles, expectations and responsibilities they have. Women and men may be exposed to different physical and psychological risks at the workplace, thus requiring differing control measures. This approach also improves the understanding that the sexual division of labour, biological differences, employment patterns, social roles and social structures all contribute to gender-specific patterns of occupational hazards and risks. This needs to be taken into account if OSH policies and prevention strategies are to be effective.
Auditing: a plan for regular auditing has to be established as well.

## Slide 99: Заняття 7
Ужиття заходів
Соціальна справедливість, гідна праця
Notes: Covers Chapter 4 from to Exercise 6

## Slide 100: Цілі заняття 7 та очікуваний результат
Після цього заняття ви:
  Дізнаєтеся про безперервне покращення БЗР
  Впорядкуєте свої результати тренінгу
  Складете свій план дій
  Будете готові до вжиття заходів
Соціальна справедливість, гідна праця
Фото: ILO- Colombia_pictures

## Slide 101: Пропагування політики з БЗР
Соціальна справедливість, гідна праця
Де ви поставили б стрілку?
Notes: Solicit workers’ views during to answer this question.
Finish with “Where do you think the needle will be in 6 months?”

## Slide 102: Перелік ідей з удосконалення
Соціальна справедливість, гідна праця
Notes: Identify the urgent, high risk matters. Also identify the “low-hanging fruits” by asking: How likely is an improvement to be achieved? Can I start implementing it immediately? Can I implement it without a major investment? Will first results be visible within 1 month?
Pick 6 - 10 improvements. Discuss and agree with your whole team

## Slide 103: Ваш план вдосконалення діяльності підприємства (ПВП)
Соціальна справедливість, гідна праця
Notes: Solicit workers’ views during to answer this question.
Finish with “Where do you think the needle will be in 6 months?”
What actions are needed to achieve this?

## Slide 104: Вправа «Небезпека» щодо визначення запобіжних заходів із БЗР
Виконайте вправу «Небезпека» як четвертий крок оцінювання професійних ризиків, зазначивши у шаблоні відповідальних осіб і реалістичні терміни виконання
У переліку ідей з удосконалення вкажіть, на яких ділянках підприємства насамперед слід оцінювати професійні ризики і чому
Які заходи потрібні на вашому підприємстві для розроблення/ вдосконалення/моніторингу СУБЗР?
Notes: F/N 6. Note for presenters: The aim of the exercises above is to
Point 1 review the learnings from the workshop and the outputs from all the previous exercises
Point 2 Enable participants to think about which areas they would risk ass first and the reasoning (may be accident prone areas, of areas with active OSH personnel etc.
Point 3. If workplaces want to move the needle in slide 165 actions will be required. E.g. management commitment, defining responsibilities and procedures to hold persons accountable, identification of progress indicators - suggestions? Etc.

## Slide 105: Вправа 6. Рольова гра «Комісія з безпеки та здоров’я»
Дійові особи: Ірина, молода новоприйнята працівниця лісопильного заводу «VIP LTD» (малого підприємства).
Микола, п’ятдесятирічний чоловік, безпосередній керівник Ірини на лісопильному заводі.
Факти: шість місяців тому Ірина погодилася, щоб Микола підвіз її на роботу, тому що дорога до роботи дуже довга і втомлива.
Коли вони їхали в машині, Микола зауважив, що Ірина «по-справжньому прекрасна». З того часу він знаходить приводи для того, щоб «випадково» зустрітися з дівчиною на роботі: він підходить до неї, коли вона йде в роздягальню й назад, у їдальні й навіть коли вона спілкується з колегами. Микола каже, що Ірина «має бути доброю з ним». Нещодавно, коли Ірина відхилила небажані залицяння Миколи, він пригрозив звільнити її, якщо вона не піде з ним на прогулянку.
Наслідки: Ірина нервує, почувається ніяково, не може нормально спати. Вона вважає поведінку Миколи неприйнятною. Продуктивність її праці погіршується, як і її психічне та фізичне здоров’я. Налякана, у відчаї, вона доводить інформацію про своє становище до відома КБЗ, як рекомендував їй один із членів профспілки.
Як член КБЗ що ви запропонуєте?
Notes: F/N 7 Exercise 6
Note to trainers.
If there is time then this is an exercise that can be undertaken.

## Slide 106
Дякую за увагу!
Цей документ створено за фінансової допомоги Європейського Союзу. Висловлені тут погляди не відображають офіційну думку Європейського Союзу.
Перекладено українською мовою в межах Проєкту ЄС-МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні» www.ilo.org/shd4Ukraine